## Slide 1
实验2 寄存器文件设计

## Slide 2
实验目的
运用Verilog语言描述时序逻辑电路，理解仿真波形。
掌握约束文件、仿真文件的编写；

## Slide 3
实验内容
（1）实现异步复位、同步使能的D触发器，完成仿真、下板测试。
功能说明：
A. 按键开关S1为异步复位信号clr输入，高电平复位，按键开关
按下对应的输入为1
B. SW23为使能en输入，高电平使能；SW0为数据d的输入
C. 时钟信号连接Y18管脚的100MHz的晶振，输出q自选led连接
要求说明：
A. 编写仿真文件，需覆盖写入（跟随）、读寄存器（保持）、清零（复位）的情况
B. 下板测试，独立设计测试步骤，需验证写入、保持、清零三种状态
clk
clr
q
en
d

## Slide 4
实验内容
（2）8位寄存器文件设计与实现
将（1）中的D触发器扩展为8位，将数量扩展到8个，并增加译码器和多路选择器，实现8个8位寄存器组成的寄存器文件。
功能说明：
A. 按键开关S1为异步复位信号clr输入，高电平复位
B. en,d[7:0],wsel[2:0],rsel[2:0]从拨码开关输入，
拨码开关自行决定
C. 时钟连接Y18管脚的100MHz的晶振，输出q自选led连接
clk
clr
wsel
rsel
q
3
3
8
en
d
8

## Slide 5
实验原理：寄存器文件（Register file）
  wsel 是写选择端，输入写寄存器编号
  rsel 是读选择端，输入读寄存器编号
  en 是高电平有效的写使能端
  内部信号en[0]-en[7] 是连接各触发器的使能端
  ri 是内部信号，为触发器i的输出
寄存器文件为一组寄存器与读写控制电路构成的模块，是CPU的核心单元

## Slide 6
补充说明
一个文件只定义一个module；module名应与文件名一致
寄存器文件的实现，8位D触发器和寄存器文件各一个module，其他module不限
寄存器文件按照电路结构图，通过例化8位D触发器实现，直接定义reg [7:0] regfile [7:0] 实现，功能上没问题，但不符合本实验的要求
时钟使用上升沿posedge触发
按键开关，只要按一下，不是一直按着！！！

## Slide 7
时钟信号的仿真
定义时钟信号clk
首先在initial块中将clk初始化为0，
另用一个always块周期性的让clk信号翻转

## Slide 8
模块例化
调用模块的过程称为实例化（instantiation）。
每个例化模块称为模块的实例（instance）
端口连接规则：命名例化方法
  明确定义将信号连接到的端口的名称
<module_name> <instance_name> (
//被例化的端口与例化的端口
.<port_name> (<signal_name>),
.<port_name> (signal_name>)
);
Notes: https://xilinx.eetrend.com/blog/2023/100568503.html

## Slide 9
寄存器例化举例
dff8为模块名， u_dff8为实例名
当例化多个相同的模块时，一个一个的手动例化比较繁琐。可用 generate 语句进行多个模块的重复例化。
  参考：https://xilinx.eetrend.com/blog/2019/100045571.html

## Slide 10
实验步骤
1）D触发器
创建工程，工程名为dff；
编写并添加设计文件dff.v；
根据仿真分析要求，编写并添加仿真文件；
编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流；
将生成的比特流下载到开发板验证。

## Slide 11
实验步骤
2）8位寄存器文件
创建工程，工程名为reg8file；
编写并添加设计文件reg8file.v；
根据仿真分析要求，编写并添加仿真文件testbench.v；
编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流；
将生成的比特流下载到开发板验证；

## Slide 12
课后作业
always 块被触发时信号取的什么时刻的值
  编写testbench对所给代码进行仿真
  并结合波形分析说明做出回答

## Slide 13
验收要求
课上检查
    D触发器仿真、上板验证，检查内容：跟随、保持、清零
    寄存器文件上板验证，检查内容：先向2个不同编号的寄存器写入2个随机数据，再按写入顺序读取
课后提交
    寄存器文件仿真波形分析、代码、RTL 分析和综合后原理图截图
    课后作业的仿真分析说明

## Slide 14
提交要求
提交时间：详见作业提交系统
提交格式：学号_姓名.zip
注意：如有雷同，雷同者均0分！

## Slide 15
开始实验